# ООО «ЗАВОД САМОХОДНЫХ ШАССИ»

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

САМОХОДНОГО ШАССИ В КОМПЛЕКТАЦИИ С

ПОГРУЗЧИКОМ ПМШ - 0,25

(дополнение к «Инструкции по эксплуатации
самоходного шасси СШ-2540»)

г. Харьков

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Погрузчик ПМШ-0,25, установленный на самоходном шасси СШ-2540, (рис.1) предназначен для механизации погрузки сыпучих материалов на платформу самоходного шасси либо другого транспортного средства.

При этом устраняется ручной труд или использование дополнительного средства, например погрузчика.

Рис. 1. Шасси самоходное с установленным погрузчиком ПМШ -0,25

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

| Наименование показателей | Единица - измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип погрузчика | ковшовый |  |
| Масса самоходного шасси с погрузчиком конструктивная эксплуатационная | кг. кг. | 1930 2100 |
| Распределение массы по осям На переднюю ось На заднюю ось | кг. кг. | 600 1500 |
| Грузоподъемность Платформы самоходного шасси Ковша | кг. кг. | 1000 250 |
| Габаритные размеры |  |  |
| Самоходного шасси с погрузчиком Длина Ширина Высота Высота с поднятым ковшом | мм. мм. мм. мм. | 4950 1900 2500 2850 |
| Погрузчика Длина Ширина Ширина захвата ковша Масса | мм. мм. мм. кг. | 2000 1900 1580 190 |
| Рабочая скорость | км/час | 1,5-10 |
| Управление подъемом и опусканием – гидравлическое с места водителя. |

Остальные технические данные - по  «Инструкции по эксплуатации самоходного шасси СШ-2540».

# 3.УСТАНОВКА ПОГРУЗЧИКА НА САМОХОДНОМ ШАССИ

# При оборудовании самоходного шасси погрузчиком ПМШ - 0,25  (рис.2) к  раме  шасси  1  крепятся кронштейны  рамы (портала) с ковшом 3, гидроцилиндры 6 подъема рамы крепятся к кронштейнам 4.

Гидроцилиндры подъема рамы и поворота ковша присоединяются к распределителю гидросистемы шасси.

Подъем рамы (портала) 2, на стрелах которого устанавливается ковш 3, осуществляется   двумя   гидроцилиндрами   6,   управление   поворотом ковша - двумя гидроцилиндрами 7.

# Разгрузка ковша может выполняться либо на платформу шасси, либо в кузов автомобиля, с наклоном ковша вперед.

# Схема гидравлическая самоходного шасси с погрузчиком изображена на рис. 3

4.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Выполняйте требования  безопасности, указанные в «Инструкции  по эксплуатации самоходного шасси СШ-2540».

# ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Находиться под ковшом, без груза или с грузом.

- Находиться в зоне работы самоходного шасси.

- Находиться под поднятой грузовой платформой, не установив упор.

- Движение на транспортной скорости с опущенным ковшом.

- Эксплуатация ковша без фиксаторов, стопорящих его в транспортном

(поднятом) положении.

- При   ремонте  и  техническом  обслуживании  проводить  работы   под

поднятым ковшом или рамой без надежных подставок под ними.

- Поднимать  груз  массой  свыше  300 кг.,   а   также  твердые  предметы

(неделимые грузы) массой свыше 100кг.

- Перевозить на платформе людей.

- Работать вблизи линии электропередач.

- Применение открытого огня при проверке уровня топлива в баке.

- Выезд   при   пробуксовке   муфты   сцепления,   неисправных   тормозах, рулевом управлении и электрооборудовании.

с.

Рис. 2

Самоходное шасси СШ-2540
с установленным погрузчиком ПМШ -0,25

- Самоходное шасси СШ-2540

- Портал

- Ковш

- Навеска

- Платформа

- Гидроцилиндры подъема портала

- Гидроцилиндры поворота ковша

Не допускается – движение накатом (т.е. с выключенной муфтой сцепления или передачей в коробке передач), течи и каплепадение в местах соединения элементов гидросистемы.

Допускается работа только с исправным и комплектным самоходным шасси и погрузчиком.

При проверке уровня топлива и масла пользоваться щупами, имеющимися в баках.

При переездах с места стоянки к месту работы раму ковша в транспортном положении обязательно стопорите фиксаторами.

5.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление гидроцилиндром рамы подъема портала (рамы) и поворота ковша осуществляется рычагами распределителя гидросистемы самоходного шасси с рабочего места тракториста.

Расположение и перемещение рычагов распределителя указано в «Инструкции по эксплуатации самоходного шасси СШ-2540»,

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

При подготовке к эксплуатации проверить комплектность погрузчика, особенно шплинтовку осей, проверить и при необходимости подтянуть крепление элементов погрузчика к раме и соединения гидросистемы.

На минимальных оборотах двигателя (100.. 1000 об/мин) многократно произвести подъем и опускание рамы (портала) и поворот ковша без груза. Неисправности и течи масла, при необходимости, устранить.

При эксплуатации погрузочно-разгрузочные операции выполняются трактористом со своего рабочего места.

Порядок работы с погрузчиком следующий:

- Установить рукоятку распределителя в положение «Опускание»

- Опустить ковш на поверхность земли или пола.

- Включить 2 или 3 передачу в коробке передач, в движении наполнить ковш, выключить передачу.

- Установить рукоятку  распределителя  в  положение  «Подъем», поднять ковш с грузом над платформой шасси.

- Установить вторую рукоятку распределителя в положение «Опускание», выгрузить содержимое ковша на платформу шасси.

- Повернуть ковш в исходное положение, опустить ковш на поверхность.

- Повторить загрузку до наполнения платформы шасси.

- При разгрузке платформы шасси раму погрузчика с ковшом поднять в крайнее верхнее положение.

- При разгрузке ковша в кузов автомобиля или другого шасси поднять ковш выше борта, разгрузить ковш, установив рукоятку распределителя в положение «Подъем».

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание самоходного шасси выполняется в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации самоходного шасси».

Ежесменное техническое обслуживание погрузчика проводить через каждые 10 часов, совмещая с ЕТО шасси.

При этом обязательно выполнение требований безопасности по разделу 5.

Перечень работ ежесменного технического обслуживания:

| № п/п | Содержание работ | Технические требования | Инструмент/материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В конце работы очистить шасси и погрузчик от остатков погружавшегося материала | Наружные поверхности шасси и погрузчика должны быть чистыми | Лопата, вода, ветошь |
| 2. | Проверить отсутствие течей и каплепадения масла в соединениях и агрегатах гидросистемы. При обнаружении устранить. | Подтекание и каплепадение масла не допускается | ЗИП самоходного шасси |

Смазку всех осей производить через каждые 125 м/часов (одновременно с ТО -1 самоходного шасси) солидолом Ж ГОСТ 1033-79 или солидолом С ГОСТ 4366-76.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Подготовка к хранению самоходного шасси выполняется в соответствии «Инструкцией по эксплуатации самоходного шасси СШ-2540».

При подготовке к хранению погрузчика ПМШ- 0,25 выполнить следующие работы:

- Очистить от остатков перевозимых материалов, вымыть водой.

- Установить под ковш жесткие подставки.

# Рис3 Схема гидравлическая

1. Бак гидравлической системы; 2. Насос шестеренчатый сдвоенный.   НШ10-10; 3. Насос-дозатор Д100-10.16; 4. Цилиндр силовой Ц40-250-12; 5.Распределитель Р80; 6. Фильтр «Реготмас»; 7. Клапан замедлительный; 8. Цилиндр силовой Ц 40-250-11; 9...33 Труба; 34...49 Рукав высокого давления; 50. Рукав-деталь;  51,52 Цилиндр силовой Ц40-160; 53,54 Цилиндр силовой Ц 63-320.

При хранении на открытых площадках рукава гидросистемы обернуть парафинированной бумагой.

При снятии с хранения произвести проверку работы погрузчика без

груза в ковше, выявленные недостатки устранить.

# ВНИМАНИЕ.

Замечания и предложения направлять по адресу:
61052, г. Харьков, пер. Симферопольский. 6
ООО «Завод самоходных шасси»
или сообщать в отдел маркетинга по тел:   (057) 712-07-36;